## Slide 1
第三次汇报
LEADv2 上的 EEG 电极与频段筛选
从公开数据集复现，到可重复的频段消融
Hua Chunyang · 16 October 2026
Notes: 报告聚焦 FYP 的研究问题和现阶段证据。方法主线为 LEADv2；LaBraM 仅作为模型对照。

## Slide 2
目录
本次汇报的三个问题
02
01 为什么需要筛选电极与频段？
02 LEADv2 的公开数据集结果支持什么？
03 怎样把初步消融变成可信的研究结论？
Notes: 按问题、方法、实验、局限和下一步组织。听众只需要知道 EEG 由多个电极采集，信号可分为不同频段。

## Slide 3
动机
研究问题：模型究竟依赖什么信号？
03
目标：在多疾病 EEG 识别中寻找稳定贡献的电极与频段。
困难：高准确率可能来自被试、记录方式或数据集差异。
关键：在相同被试划分下，移除某部分信号并重新训练。
分类相关 ≠ 疾病因果机制
Notes: 公开数据集上的提升和可靠解释是主线。医院数据只作为未来外部验证。片段随机划分会造成同一被试的泄漏，因此按被试划分。

## Slide 4
论文与方法
LEADv2 提供统一的 EEG 建模底座
04
LEAD 面向异构 EEG：不同电极布局与采样率仍可统一建模。
本项目沿用 LEADv2 的网络结构，先建立完整频谱基线。
再对输入进行定向扰动，检验分类对信号成分的依赖。
Notes: LEAD 论文：Wang et al., LEAD: Large Foundation Model for EEG-Based Alzheimer’s Disease Detection, arXiv:2502.01678, https://arxiv.org/abs/2502.01678 。此处不声称原论文已经完成本 FYP 的频段解释研究。

## Slide 5
实验方法
实验设计：保持样本一致，只改变频段
05
MDD-Mumtaz 闭眼 EEG：58 名被试，19 电极，200 Hz。
完整频谱与五个去频段版本各含 16,930 个匹配窗口。
每个版本从随机初始化训练 15 次；同 seed 使用同一被试划分。
训练 80% 验证 10% 测试 10%（测试集暂未使用）
Notes: 数据集为 MDD-Mumtaz，HC 28 人、MDD 30 人，2 秒窗、1 秒步长。频段去除在连续信号上滤波，然后按基线保留窗口对齐。每个 seed 的训练/验证/测试被试不重叠；不同 seed 的划分可重叠，故不是 15 个独立队列。来源：working/frequency_data/omit_alpha/MDD-Mumtaz/meta.json 及各 run metrics.json。

## Slide 6
验证集结果
去 alpha 的平均降幅最大
06
去除某频段后，相对完整频谱的窗口准确率变化（百分点）
Chart: 
| delta | theta | alpha | beta | gamma
准确率变化 | -0.686 | 1.412 | -1.746 | 0.676 | -0.598
完整频谱：89.57% | 去 alpha：87.83%（验证窗口准确率）
Notes: 15 seed 均值：baseline 89.574%; omit delta 88.887%; theta 90.986%; alpha 87.828%; beta 90.250%; gamma 88.976%。这里的差值按同 seed 配对。数据：output_Test/from_scratch*/seed*/metrics.json。仅为验证集结果。

## Slide 7
稳定性
均值之外：alpha 的影响并非每次都大
07
去 alpha：15 次中 11 次下降；delta、gamma 的均值也下降。
平均下降 1.75 个百分点；中位下降仅 0.57 个百分点。
两次约 9–10 个百分点的大降幅显著影响均值。
初步线索：alpha 值得优先验证，尚不能认定为稳定生物标志物
Notes: seed 43 与 45 的去 alpha 差值分别约 -9.21 与 -9.86 个百分点。AUROC 平均下降约 0.0274。窗级指标有同被试多窗相关性，被试级准确率基线 95.56%，去 alpha 94.44%；每次验证仅 6 人。

## Slide 8
批判性检查
这些实验回答了什么，尚未回答什么
08
已回答：同一 LEADv2 协议下，去 alpha 更常损害 MDD 验证表现。
尚未回答：alpha、delta、gamma 分别依赖哪些电极？
尚未回答：这种现象能否迁移到其他疾病和独立队列？
去频段会改变整个输入分布；性能差不能直接解释为因果贡献
Notes: 频段滤波并非精确独立切除特征，边界会残留。多个频段、多个 seed 的探索存在选择偏差。测试集必须留到分析方案锁定以后。

## Slide 9
研究计划
下一步：电极与频段联合检验
09
五频段并列评估；先优先检查 alpha，再检验 delta 与 gamma。
比较单电极、脑区与电极×频段的定向扰动。
报告配对差值分布、患者级指标和跨划分一致性。
最终检验：公开数据集优先，医院数据用于后续外部验证
Notes: 建议增加只保留目标频段与去除目标频段的互补设计，并在训练阶段/测试阶段区分掩码的作用。应预先指定主指标和比较计划，防止看测试集选特征。若扩展到多疾病，应先分别定义任务和统一预处理，再考虑多任务共享表征。

## Slide 10
模型定位
LEADv2 为主，LaBraM 用于检验模型依赖
10
LEADv2：主模型，承担电极与频段筛选方法开发。
LaBraM：后续独立对照，检验结论是否依赖单一架构。
当前跨模型实验尚不能证明某模型在所有疾病上更优。
Notes: LEAD https://arxiv.org/abs/2502.01678；LaBraM: Jiang et al., Large Brain Model for Learning Generic Representations with Tremendous EEG Data in BCI, ICLR 2024, https://arxiv.org/abs/2405.18765 。现有比较涉及 AD、FTD、MDD、SZ，但设置/样本量差异较大，故只讲定位，不做全局胜负结论。

## Slide 11
总结
讨论：什么才算“稳定的重要频段”？
11
当前证据：去 alpha 下降最一致；delta、gamma 也有平均降幅。
待检验：这种差值能否跨被试、模型与疾病保持。
拟讨论：掩码方式、患者级主指标和最终测试协议。
Notes: 希望讨论算法/模型构建：定向频段掩码是否作为数据增强；若多疾病，是否以疾病分类为标签，还是多任务目标。当前优先把单任务消融做扎实。