## Slide 1
基于 LEAD 的多疾病 EEG
电极与频段筛选
二次汇报：公开数据集基线与进化多目标方法可行性
Hua Chunyang（23259906）
2026-10-01
01
Notes: FYP 第二次汇报。核心模型为 LEADv2；LaBraM 用于公开数据对照。医院数据仅计划用于后期外部验证。

## Slide 2
汇报内容
02
01
研究问题与实验设置
02
LEADv2 与 LaBraM 对照
03
进化算法与 FYP 的联系
04
下一阶段实验

## Slide 3
研究问题与模型定位
03
核心问题
在多种疾病识别中，哪些电极、频段及其组合对被试级判断有稳定贡献？
想法：LEADv2 是主模型。LaBraM 用于检验结论是否依赖模型架构。
公开数据集上的性能与可重复性是主实验。医院数据仅作后期外部验证。
Notes: 研究方向：在 LEADv2 基础上加入电极与频段数据掩码，比较多疾病任务中的稳定贡献。LaBraM 作为预训练模型对照，不作为主框架。数据划分必须按被试。

## Slide 4
公开数据集与比较协议
04
数据集 | 疾病任务 | 数据与划分 | 本次状态
ADFTD-RS | AD vs CN | 200 Hz；固定划分；测试 7 人 | 两个模型均完成
RepOD | SZ vs HC | 200 Hz；5 次 MCCV；每次测试 6 人 | 两个模型均完成
ADFTD-RS | FTD vs CN | 与 AD 任务同源，需单独验证 | 下一阶段
同一任务内保持标签方向、采样率和被试 ID 一致。窗口指标与被试指标分开报告。
注：5 次 MCCV 是重复随机划分，不是互不重叠的 5 折交叉验证。
Notes: 数据来源：C:/Users/ROG/Desktop/LEAD/dataset/L400/ADFTD-RS 与 RepOD。ADFTD-RS 测试被试为 7 人。RepOD 5 次 MCCV 使用种子 41–45、比例 0.6/0.8，且均筛选 200 Hz。医院数据未用于模型选择。

## Slide 5
ADFTD-RS：LEAD 的窗口指标更高
05
测试指标 | LEADv2 | LaBraM | 说明
窗口准确率 | 79.34% | 73.25% | LEAD 高 6.09 个百分点
窗口 AUROC | 89.59% | 81.89%* | 评估精度尚待统一
被试准确率 | 6/7（85.71%） | 6/7（85.71%） | 两模型打平
单次固定划分、仅 7 名测试被试；结果说明当前设置下的差异，尚不能推断总体优劣。
* LaBraM 独立评估 AUROC 为 81.89%，最佳轮训练日志为约 78.89%。
Notes: LEAD 来源：C:/Users/ROG/Desktop/LEAD/results/LEADv2/finetune/LEADv2/P-Base-F-ADFTDRS-ADvsCN-200Hz-Full/results.txt。LaBraM 来源：C:/Users/ROG/Desktop/FYP/outputs/LaBraM_ADFTDRS_ADvsCN_200Hz_Full/subject_metrics.json。两者均为 200 Hz，测试 7 名被试。LaBraM 最佳权重按验证准确率选择。

## Slide 6
RepOD：LaBraM 五次平均更高，波动也更大
06
测试指标 | LEADv2 | LaBraM
窗口准确率 | 61.79 ± 6.73% | 70.93 ± 9.33%
窗口 AUROC | 62.64 ± 10.37% | 79.45 ± 3.86%*
被试准确率 | 56.67 ± 8.16% | 76.67 ± 17.00%
结果来自相同 200 Hz、种子 41–45 的 MCCV 设置。每次仅测试 6 人，应关注跨划分稳定性。
* LaBraM 独立评估与训练日志使用不同数值精度，AUROC 正式报告前需统一重算。
Notes: LEAD 来源：C:/Users/ROG/Desktop/LEAD/results/LEADv2/finetune/LEADv2/P-Base-F-RepOD-200Hz-MCCV/results.txt。LaBraM 由 seed 41–45 的 subject_metrics.json 汇总：41、42 位于 FYP/outputs，43–45 位于 LaBraM-main/outputs。标准差按五次结果的总体标准差计算。MCCV 测试集合可能重叠，不等同标准 5-fold CV。

## Slide 7
RepOD 的划分敏感性
07
种子 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
LaBraM 被试正确数 | 5/6 | 4/6 | 3/6 | 5/6 | 6/6
LEAD 被试正确数 | 4/6 | 3/6 | 3/6 | 4/6 | 3/6
seed 43：LaBraM 将 3 名 SZ 被试全部判为 HC。seed 45：6 名被试全部判对。
单次最好结果不能代表模型性能；多次重复的离散程度是研究结果的一部分。
Notes: LEAD 每种子结果来自 P-Base-F-RepOD-200Hz-MCCV/results.txt；LaBraM 来自五个 subject_metrics.json。seed 43 使用 LaBraM-main/outputs/LaBraM_RepOD_200Hz_seed43_new，不使用失败的 seed43 记录。

## Slide 8
目前能得出的结论与限制
08
ADFTD-RS
LEAD 的窗口指标更高；被试级均为 6/7。
RepOD
LaBraM 的五次平均较高，但被试准确率范围为 50%–100%。
尚未解决
两模型被试级 AUROC 口径不同；LaBraM 日志与独立评估 AUROC 存在差异。
研究含义
关键特征是否跨模型、跨疾病保持稳定，比一次准确率更重要。
Notes: 补充：LaBraM 多个训练日志包含 NaN/Infinity 梯度范数，需检查混合精度和数值稳定性。测试被试数极少，窗口不是独立患者。不能用测试集结果反向选择轮数或阈值。

## Slide 9
参考论文：EvoFuse 的进化多目标学习
09
原问题：图像融合要同时服务多个视觉任务。固定损失权重可能使任务之间互相牵制。
01
候选解
一组融合损失与任务损失的权重
02
候选评估
临时更新一步，在验证集上评估所有任务
03
进化选择
选优、交叉、变异；仅接受不损害其他任务的更新
Notes: 论文第 III 章：多目标向量包括图像融合损失和 K 个下游任务损失；候选向量控制损失权重。每个候选仅对融合网络进行临时一步梯度更新，以多任务验证准确率作为适应度；采用非退化约束。原论文未进行 EEG 电极或频段筛选。PDF 位于 C:/Users/ROG/Desktop/EEG/Symbiotic_Evolutionary_Learning_for_Task-Adaptive_Infrared_and_Visible_Image_Fusion.pdf。

## Slide 10
论文思想与 FYP 的映射
10
EvoFuse 原设定 | FYP 可对应的模块 | 是否可直接沿用
融合网络 | LEAD 共享 EEG 表征 | 需重新设计输入接口
视觉任务模型 | AD、FTD、SZ 的任务头 | 可借鉴多任务组织方式
搜索损失权重 | 搜索任务权重或电极—频段掩码 | 掩码搜索是本项目的新扩展
视觉保真损失 | 稀疏度、稳定性或信号保真约束 | 不能直接搬用图像损失
论文中的 multi-frequency 指图像卷积感受野，不等于 EEG 的 δ、θ、α、β、γ 频段。
Notes: 映射属于本 FYP 的研究设想，而非论文已验证的 EEG 方法。尤其电极—频段掩码不在 EvoFuse 原始搜索变量中；图像 DRA 架构和 saliency loss 不适合原样迁移。

## Slide 11
拟议算法：任务感知的电极—频段掩码
11
LEAD 编码器保持主干；在输入端加入可控的电极 × 频段掩码。
搜索变量
每个候选解指定保留的电极、频段及任务权重。
目标
提高各疾病被试级表现，同时减少所需电极与频段。
约束
候选仅用训练集与内部验证集筛选；测试集最后评估一次。
输出
整体折中方案，以及各疾病可重复出现的关键组合。
Notes: 该页是拟议方法，尚未实现或证明有效。多疾病标签跨数据集可能与采集来源混杂，因此优先用疾病任务头与各任务独立被试划分；不直接把不同数据集的疾病标签合成一个多分类任务。优化目标可包括 subject-level balanced accuracy、掩码复杂度与跨折稳定性，需在实验前固定。

## Slide 12
算法可行性：先做小规模验证
12
阶段 A
单电极、单频段及组合遮蔽
确认重要性是否稳定
阶段 B
冻结大部分 LEAD 参数，小群体搜索掩码
与随机搜索、贪心选择比较
阶段 C
仅当任务之间确有冲突，再搜索损失权重
考察 Pareto 折中与跨疾病性能
Notes: 优先顺序：基线遮蔽和稳定性分析，再考虑轻量进化搜索。论文完整实验约 29.39 小时、单 RTX 4090；FYP EEG 数据和模型不同，不能预测精确训练时长。小测试集不适合作为进化适应度；需内部验证或嵌套划分。

## Slide 13
下一阶段工作
13
统一评价
对齐混合精度、窗口概率汇总与被试级 AUROC 计算。
扩展疾病
补齐 FTD vs CN，并检查不同疾病任务是否共享稳定特征。
筛选基线
在 LEAD 上做电极和频段遮蔽、随机掩码与组合搜索。
算法验证
仅用内部验证集选择掩码；公开测试集评估性能与稳定性。
Notes: 报告结论：目前跨数据集没有单一模型恒优。下一步把提升公开数据集性能和稳定定位关键电极／频段作为主线；医院数据后期外部验证。进化搜索为候选算法，不把论文图像融合结构直接移植到 EEG。