## Slide 1: EEG 分类中真正决定结果的因素
电极 × 频段 × 特征 × 预训练模型 基于 EEG文章筛选.xlsx

## Slide 2: 先给结论
相同时段只是输入规范，不是答案
分类贡献来自 通道 × 频带 × 特征族 的组合
先用全脑标准导联训练，再通过被试级消融缩减
首选 LaBraM 微调；EEGPT、BIOT 做迁移基线
判断“真正决定”必须看跨折、跨种子、跨数据集稳定性

## Slide 3: 表格内容的可用性
优先级 | 可用内容 | 用法
高 | EO/EC；19/31/32/64 导联；2–12 s 窗 | 主实验输入
高 | PSD、相对功率、PLV/PSI | 可解释基线
中 | Fp1/Fp2 双通道；12 s 多尺度特征 | 部署/消融对照
中 | LZC、样本熵、微状态 | 疾病特异补充
低 | 疼痛、POE、潜性风险混合训练 | 标签机制不同，暂不合并

## Slide 4: 哪些电极值得先验证
任务 | 候选电极/区域 | 表中依据
MDD | 全脑19导联；Fp1/Fp2；额叶 | 多频带、额叶不对称、双通道部署
SZ | 额叶—顶叶网络 | α/β 连接与网络效率异常
风险分型 | CP5、FC5、PO4、Fp1 | γ PSD、LZC、δ 功率
心理韧性 | 右前额、中央顶叶、T7/TP7、枕叶 | PSI 有向信息流

## Slide 5
这些是候选，不是预先认定的“决定性电极”。

## Slide 6: 哪些频段值得保留
MDD：δ/θ/α/β 全保留；γ 做补充
SZ：优先 α、β 的额叶—顶叶连接
潜性 SZ/双相：γ（约 30–64 Hz）优先，同时检查 Fp1 δ
心理韧性：1–45 Hz 多频带功率作基线，PSI 可能更强
结论：不要只挑论文出现次数最多的频段；用 band-stop 消融测量独立贡献。

## Slide 7: 特征优先级
预训练 embedding：LaBraM / EEGPT
频谱基线：PSD、相对功率、额叶 α 不对称
连接特征：PLV；CSD 后 PSI（心理韧性优先）
复杂度：LZC、样本熵
微状态：适合 POE 机制研究，不作为通用首版

## Slide 8: 为什么首选 LaBraM
模型 | 适配性 | 建议
LaBraM | 头皮 EEG；channel patch；多数据集预训练 | 主模型
EEGPT | 电极级自回归预训练；跨数据迁移 | 第二基线
BIOT | 异构通道/长度较灵活；较轻量 | 工程基线
Brant | 核心域为颅内信号 | 不作首选

## Slide 9
LaBraM 官方流程要求对齐通道顺序，并建议 0.1–75 Hz、200 Hz、μV。

## Slide 10: 推荐的基础架构
统一预处理 → 4–8 s 窗 → LaBraM encoder → 分类/回归头
阶段 A：冻结 encoder，线性探测
阶段 B：逐层解冻，小学习率微调
并联：频带门控 + 通道门控
输出：预测 + 通道/频带重要性 + 稳定性区间

## Slide 11: 如何证明“真正决定分类”
消融 | 回答的问题
单通道/区域遮挡 | 哪些电极提供不可替代信息？
单频带删除 | 哪些频段具有独立贡献？
特征族删除 | embedding、PSD、连接谁更关键？
跨条件验证 | EO/EC/任务态贡献是否可泛化？

## Slide 12
必须采用 subject-wise nested CV；先分被试、后切窗，避免泄漏。

## Slide 13: 最小可行实验
数据：Mumtaz MDD 19 导联，或心理韧性 31 导联
窗长：4 s、8 s；12 s 仅作为低通道对照
基线：PSD+SVM、EEGNet/Conformer、冻结/微调 LaBraM
指标：balanced accuracy、macro-F1、AUROC
结果：性能表 + 电极×频带稳定性矩阵

## Slide 14: 风险与质量控制
窗口级随机划分会造成严重数据泄漏
参考方式、采样率、单位、通道命名必须统一
表中 2025–2026 条目需核验出版状态与代码/数据可用性
小样本高准确率不能替代跨数据集外部验证

## Slide 15: 下一步
确定首个目标：MDD、SZ，还是心理韧性
核对原始 EEG 文件格式、通道表与标签
跑 PSD+SVM 与冻结 LaBraM 两条基线
执行通道/频带/特征消融并形成稳定性排名
最终产出：分类器 + 可复现的重要性证据，而不只是一个准确率。

## Slide 16: 来源
EEG文章筛选.xlsx（用户提供）
LaBraM: github.com/935963004/LaBraM；OpenReview QzTpTRVtrP
EEGPT: arXiv 2410.19779
BIOT: OpenReview c2LZyTyddi
Brant: OpenReview DDkl9vaJyE